VARIANTA č. V 4

P R Ů V O D N Í   Z P R Á VA

PRAHA HORNÍ POČERNICE

ul. Náchodská, č.k. 265/2,271/1,266/1

PRODEJNA POTRAVIN BILLA

A.1 Popis řešení:

Komunikační řešení vychází z návrhu z místního šetření svolané odborem dopravy HP

a vychází z varianty č. V1 pouze jiné propojení v místě parkoviště BILLA

- na místní komunikaci Náchodská nejsou realizovány žádné úpravy

- je umístěn bezpečnostní ostrůvek pro přechod pro chodce

- bude realizována částečná  výměna stávající dlažby na chodníku Náchodská a Zastávka

autobusu pro provedení prvků zdravotně postižených osob, varovné pásy

- Vjezd všech vozidel  k BILLA novým vjezdem s přechodem pro chodce

- Omezení vjezdu zásobovacích vozidel 6t ze směru od centra

- Do komunikace účelové NN6 zřízen pouze vjezd.

- Výjezd vozidel z NN6 přes pozemek BILLA dodatečným propojením a průjezdem

navrženou místní veřejně přístupnou komunikací přes parkoviště BILLA.

Vozidla přijíždějící do prodejny potravin BILLA volně odbočují na parkovací plochu z komunikace Náchodská. Vozidla vyjíždějící od prodejny potravin BILLA jsou včetně vozidel z NN6 a dávají přednost všem na místní komunikaci Náchodská.

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | INVESTOR | DRUH DOK. | DSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr HULINSKÝ | Petr KVĚTOŇ | BILLA, spol.s.r.o. | Č.ZAKÁZKY | PS-2606 |
| Komunikační inženýr |  |  | POČET A4 |  |
| PRAHA - HORNÍ POČERNICE Náchodská ulice č.k. 265/2,271/1 a 266/1 Stavební úpravy stávajícího objektu a komunikace PRODEJNA POTRAVIN BILLA | DATUM | 01. 2017 |
|  | MĚŘÍTKO | 1:x |
|  | Č.KOPIE | ČÁST | Č.PŘÍL. |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA – VARIANTA č. V4 |  | A | 1 |