VARIANTA č. V 6

P R Ů V O D N Í   Z P R Á VA

PRAHA HORNÍ POČERNICE

ul. Náchodská, č.k. 265/2,271/1,266/1

PRODEJNA POTRAVIN BILLA

A.1 Popis řešení:

Komunikační řešení je novou variantou vzniklou na základě zjištění nemožnosti realizace  úprav pro zdravotně postižené osoby v místě stávající zastávky autobusu při Náchodské ulici.

Obeslali jsme vlastníky pozemků č. 283 a jeden z většinových vlastníků nesouhlasí z důvodu Vaší neoprávněné stavby. Doklad přiložen.

Nové řešení obsahuje :

- na místní komunikaci Náchodská nejsou realizovány žádné úpravy

- byl prodloužen ostrůvek zastávky autobusu a prodloužen protilehlý chodník. Tím byl zkrácen přechod pro chodce na minimum 8800mm, které je nutné pro zajištění výjezdu zásobovacích vozidel.

- provedení prvků zdravotně postižených osob, varovné pásy budou tedy realizovány pouze na Vašich pozemcích

- Vjezd všech vozidel  k BILLA zachován novým vjezdem s přechodem pro chodce

- Omezení vjezdu zásobovacích vozidel 6t ze směru od centra

- Nový chodník pro zákazníky je nově umístěn východně

- Do komunikace účelové NN6 zřízen pouze vjezd jako u V4.

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | INVESTOR | DRUH DOK. | DSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr HULINSKÝ | Petr KVĚTOŇ | BILLA, spol.s.r.o. | Č.ZAKÁZKY | PS-2606 |
| Komunikační inženýr |  |  | POČET A4 |  |
| PRAHA - HORNÍ POČERNICE Náchodská ulice č.k. 265/2,271/1 a 266/1 Stavební úpravy stávajícího objektu a komunikace PRODEJNA POTRAVIN BILLA | DATUM | 01. 2017 |
|  | MĚŘÍTKO | 1:x |
|  | Č.KOPIE | ČÁST | Č.PŘÍL. |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA – VARIANTA č. V6 |  | A | 1 |

- Výjezd vozidel z NN6 přes pozemek BILLA dodatečným propojením a průjezdem

navrženou místní veřejně přístupnou komunikací přes parkoviště BILLA dle varianty V4.

Vozidla přijíždějící do prodejny potravin BILLA volně odbočují na parkovací plochu z komunikace Náchodská bez odbočovacího pruhu.

Vozidla vyjíždějící od prodejny potravin BILLA jsou včetně vozidel z NN6 a dávají přednost všem na místní komunikaci Náchodská.

Délka přechodu pro chodce je přípustná dle ČSN 736110.

Nové umístění chodníku pro zákazníky se nám jeví jako bezpečnější, zákazníci přechází parkovací plochu pouze 1x.