VARIANTA č. V 7

P R Ů V O D N Í   Z P R Á VA

PRAHA HORNÍ POČERNICE

ul. Náchodská, č.k. 265/2,271/1,266/1

PRODEJNA POTRAVIN BILLA

A.1 Popis řešení:

Komunikační řešení je doplňkovou variantou V 5 pro zjištění možnosti realizace výjezdové komunikace od BILLA jinou křižovatkou areál Náchodská – ul. Náchodská

- na místní komunikaci Náchodská nejsou realizovány žádné úpravy

- je řešen řechod pro chodce jako V6 a nový přístupový chodník k provozovně BILLA.

- Vjezd všech vozidel  k BILLA novým vjezdem s přechodem pro chodce

- Omezení vjezdu zásobovacích vozidel 6t ze směru od centra

- Výjezd vozidel z provozovny BILLA je nově řešenou účelovou komunikací NN6, která je napravena přes areál BILLA kolmým napojením.

- Dle požadavků POLICIE ČR DI je nově řešena komunikace NN6 jako jednosměrná s podélným parkováním.

- Výjezd vozidel z NN6 přes pozemek areál Náchoská dodatečným propojením k recepci

areálu Náchodská.

Vozidla vyjíždějící z NN6 se přesouvají k výjezdu z jiné křižovatky. Zprůjezdňuje se stávající klidová komunikace NN6 a je nutno vybudovat  parkování obyvatel na NN6. Nutné značné náklady pro její zprůjezdnění:

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | INVESTOR | DRUH DOK. | DSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr HULINSKÝ | Petr KVĚTOŇ | BILLA, spol.s.r.o. | Č.ZAKÁZKY | PS-2606 |
| Komunikační inženýr |  |  | POČET A4 |  |
| PRAHA - HORNÍ POČERNICE Náchodská ulice č.k. 265/2,271/1 a 266/1 Stavební úpravy stávajícího objektu a komunikace PRODEJNA POTRAVIN BILLA | DATUM | 01. 2017 |
|  | MĚŘÍTKO | 1:x |
|  | Č.KOPIE | ČÁST | Č.PŘÍL. |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA – VARIANTA č. V5 |  | A | 1 |

1. Demolice stávající dělicí zdi v 3000mm uzavírající komunikaci NN6

2. Demolice stávajícího oplocení a vjezdové brány pro parkoviště ubytovny Náchodská

3. Demolice stávajícího oplocení a výstavba nového vjezdu k parkovišti, Výstavba nové

vjezdové brány

4. Komunikační úpravou dojde ke zrušení 4x parkovací místo  ubytovna Náchodská

5. Stávající komunikace NN6 nemá chodník pro komunikaci pěších.  A prostorově se v návrhu nachází na pozemcích jednotlivých vlastníků

6. Stávající komunikace NN6 je dnes využívána jako slepá s možností parkování. A proto je nutno vytvořit podélné parkovací stání s jednotlivými chodníkovými přejezdy pro přístup k jednotlivých objektům. Vlastní komunikace je v navržené šíři 3500mm pro obsluhu vozidel osobních a vozidel údržby a záchranných složek

7. Nově navržené šířkové uspořádání komunikace NN6 je omezením pro stávající objekty, které bude nutno ubourat pro zachování odstupových vzdáleností.

8. Jedním za základních nedostatků předloženého řešení je  skutečnost, že vjížděná vozidla se po vjezdu na plochu parkoviště kříží s vozidly, která parkovací plochu opouští1 výjezdem na NN 6. Toto řešení bude řidičům působit komunikačně orientační nepochopitelné komplikace, které budou zapříčiňovat nehody v místě napojení NN6 či bude vznikat porušování dopravního značení pro výjezd přímo na ul. Náchodská

Žávěrem je potřeba konstatovat, že komunikační inženýr A-Prost Ing. Hulinský se je jist , že tímto, pro řidiče nekomfortním komunikačním řešením nevznikne více klidu na Náchodské ulici.

Posouzení stávající křižovatky Náchodská- NN6 -  BILLA zpracovala komunikační inženýrka Ing. Malá , která je místně znalá a dopravní situaci na Náchodské eviduje. Výsledek kladného dopravního posouzení křižovatky, je součástí předložené studie komunikačního řešení křižovatky 01.2015.