### Výroková část změny:

- základní údaje

Číslo změny:  			Z 1405 / 06

Městská část:  		Praha 20

Katastrální území: 		Horní Počernice

Parcelní číslo:	východní část obce – lokalita „D11 – Náchodská“

# Hlavní cíl změny: 	Změna funkčního využití ploch, z funkcí dle platného územního plánu na funkce čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, nerušící výroby a služeb /VN/, oddechu /SO1,3,4,5,6,7/, zvláštní komplexy – ostatní /ZVO/, veřejné vybavení /VV/, vybraná komunikační síť /SD/, /S2/ a /S4/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, vodní hospodářství /TVV/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, lesní porosty /LR/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky a pastviny /NL/, izolační zeleň /IZ/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ a orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/. Řešení dopravní politiky obce v souvislostech funkčního využití navazujících území; ÚSES; VPS.

#### návrh řešení změny

# Urbanistická koncepce a funkční systémy

Návrh změny je zpracován na základě podkladové studie Horní Počernice východ, pořízené městskou částí. Podkladová studie navrhuje výrazné rozšíření rozvojových ploch bydlení nad rámec ÚPn SÚ HMP v dosud nezastavitelném území východního okraje hl. m. Prahy.

V souvislosti s navrhovaným rozvojem ve východním okraji Horních Počernic i v přilehlém území Pražského regionu je součástí změny ÚPn změna uspořádání části vybrané komunikační sítě. Silnice II/611 (Praha – Poděbrady) je na okraji Prahy odkloněna do nové trasy směrem na jih s napojením do navržené úplné MÚK s dálnicí D11 v lokalitě Beranka. Napojení na dálnici D11 je vůči ÚPn u Horních Počernic upraveno.

V souvislosti s navrženou úplnou MÚK Beranka je zrušeno částečné přímé napojení ulice Ve Žlíbku na dálnici D11 směrem na západ a funkční plocha všeobecně smíšená /SV/ směrem k ulici Ve Žlíbku je mírně rozšířena. Trasa propojující komunikace mezi ul. Ve Žlíbku a MÚK Beranka je upřesněna.

Napojení ulice Náchodské na přeloženou silnici II/611 je upraveno tak, aby radiální směr odpovídající dnešnímu stavu byl potlačen. Ulice Náchodská proto tvoří vedlejší rameno styčné úrovňové křižovatky na přeložce silnice II/611 na východním okraji Horních Počernic.

Rozvojové území na východním okraji Horních Počernic bude dopravně obsluhováno systémem obslužných a zklidněných komunikací, které jsou zčásti součástí navrhovaných rozvojových ploch. Urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ jsou potvrzeny změnou ÚPn. Plošná obsluha rozvojového území MHD bude zajištěna autobusovými linkami s přímou vazbou na konečnou stanici metra Černý Most.

Rozvojové území při Náchodské ulici je obsluhováno okružní komunikací ve funkční ploše urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, napojenou na severozápadě na rekonstruovanou trasu do podjezdu pod železniční tratí Praha – Lysá nad Labem. Na východě je území napojeno na obchvatovou komunikaci II/611 prostřednictvím ulice Náchodské, v jižní části je napojení na nadřazený komunikační systém zajištěno přes propojující komunikaci do MÚK Beranka. Občanská vybavenost je soustředěna při vstupech do území ve funkčních plochách všeobecně smíšených /SV/ a v oblasti kolem ulice Náchodské v plochách všeobecně obytných /OV/.

Jádrem rozvojového území je prostor nového náměstí při ulici Náchodské, od kterého se odvíjí severním i jižním směrem vnitřní prostorová osa charakteru zklidněného parkového pásu s funkčním využitím pro zeleň městskou a krajinnou /ZMK/ a parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/. Kolem něj se koncentruje nová obytná struktura v plochách čistě obytných /OB/. Ve střední části (na městských pozemcích) je navrhován areál základní a mateřské školy ve funkci veřejného vybavení /VV/. Po obvodu tohoto území je uvažováno se zástavbou rodinných domů ve funkční ploše čistě obytné /OB/.

Vzhledem k velkému rozsahu navrhovaných rozvojových ploch a s ohledem na dosud nenaplněné rezervy pro rozvoj bydlení v širším území jsou v severovýchodní části rozvojového území požadované plochy pro bydlení nahrazeny plochami oddechu /SO1,3,4,5,6,7/ a loukami a pastvinami /NL/.

Obytné plochy jsou propojené vnitřní osou zeleně městské a krajinné /ZMK/ navazujícím na navržené plochy oddechu /SO1,3,4,5,6,7/, přírodní plochy při Jirenském potoce a na rekreační území v k.ú. Zeleneč. Parkový pás procházející rozvojovým územím diagonálně ve směru SV – JZ je vedený v trase káranských řadů.

V prostoru mezi dálnicí D11 a paralelní komunikací vedenou severně mezi ulicemi Ve Žlíbku a křižovatkou Beranka jsou navrženy komerční plochy všeobecně smíšené /SV/, severovýchodně křižovatky Beranka při obchvatové komunikaci komerční plocha nerušící výroby a služeb /VN/, na kterou od severu navazuje plocha pro zahrádky a zahrádkové osady /PZO/. Východní okraj rozvojového území je ukončen masivním pásem zeleně městské a krajinné /ZMK/ a luk a pastvin /NL/. Rozšíření plochy nerušící výroby a služeb /VN/ stávajícího areálu směrem ke komunikaci II/611 je předmětem samostatné změny č. Z 981/06. V severní lokalitě Bílý vrch, o kterou bylo řešené území rozšířeno, se oproti změně Z 840/05 mění kategorie komunikace v jižní části z urbanisticky významných ploch a dopravních spojení /DU/ na nadřazenou komunikační síť /S4/. Při křižovatce s ulicí Bártlovou se komunikace posouvá severním směrem, což umožní vložení izolační zeleně /IZ/.

V západní části lokality, určené pro nebytové funkce, je rozsah stávající funkční plochy zvláštní komplexy – ostatní /ZVO/ s přímou vazbou MÚK napojením na R10 upraven s ohledem na požadavek umístění střediska Policie České republiky /PČR/, Střediska správy a údržby dálnic /SSÚD/ a stanice Hasičského záchranného sboru /HZS/. Mezi komerční zónu a rozvojové území bydlení je navržen výrazný pás zeleně městské a krajinné /ZMK/.

Při využití území je nutno respektovat stávající nadřazená vedení technického vybavení a vodní toky (Káranské vodovodní řady 2x DN 1 100, nadzemní elektrické vedení 110kV a 220kV, Svépravický a Jirenský potok, přívodní kanalizační sběrače do ČOV Svépravice a ČOV H. Počernice – Čertouzy, optický kabel) včetně jejich ochranných pásem a nezbytně nutných pracovních pruhů pro udržování koryta vodotečí. Dále je nutno rovněž respektovat navrhovaný propojovací vodovodní řad do vodojemu Horní Počernice.

Obytné funkce v daném území budou limitovány výsledky hlukové studie. Obytná výstavba musí splňovat podmínky dané Nařízením vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Změna se v minimální nutné míře dotkne závazných prvků ÚSES, a to lokálního biocentra nefunkčního L2/67 a lokálních biokoridorů nefunkčních L4/259, L4/260 a L4/261. Tyto prvky jsou korigovány podle nového vymezení funkčních ploch. Jedná se o místní posuny nefunkčních prvků, nikoli o systémový zásah. Navrhovanou změnou se mění i průběh celoměstského systému zeleně. V rámci navrhovaného řešení se vyhlašují tři nové veřejně prospěšné stavby, jedna se ruší a upravují se čtyři stávající VPS.

# Vztah k zastavitelnému území

Lokalita změny se nachází převážně v současně nezastavěném a nezastavitelném území.

Změna navrhuje výrazný nárůst zastavitelného území na úkor volné krajiny východně od Horních Počernic.

# ÚSES

# Prvky ÚSES (lokální biocentrum nefunkční L2/67 a lokální biokoridory nefunkční L4/259, L4/260 a L4/261) jsou korigovány podle nového vymezení funkčních ploch. Jedná se o místní posuny vesměs nefunkčních prvků, nikoli o systémový zásah.

## Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

# Nově se vyhlašují veřejně prospěšné stavby:

# xx/DK/25 	– jihovýchodní obchvat Horních Počernic

# xx/SR/25	– rekreační areál

# xx/VS/25  	– základní škola, mateřská škola

# Upřesňují se veřejně prospěšné stavby:

# 59/DK/25	– komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice

60/DK/25	– MÚK D11 – komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice – jihovýchodní obchvat Horních Počernic (Beranka)

# 62/DK/25	– komunikace jihovýchodně od rozvojového území Horních Počernic, souběžná s dálnicí D11

# 89/DK/25	– komunikační propojení Ve Žlíbku – Náchodská

# Ruší se veřejně prospěšné stavby:

# 61/DK/25 	– MÚK D11 – ul. Ve Žlíbku

| kód VPS | katastrální území | parcelní číslo |
| --- | --- | --- |
| xx/DK/25 | Horní Počernice | 4087/7 |
|  |  | 4089/5 |
|  |  | 4091/9, 11, 13, 16, 25, 35, 36, 37, 44, 45, 51, 52, 53 |
|  |  | 4496 |
| xx/SR/25 | Horní Počernice | 4067/3, 10 |
| xx/VS/25 | Horní Počernice | 4091/4, 6, 28, 29, 30, 31, 41, 53, 58 |

| kód VPS | katastrální území | parcelní číslo |
| --- | --- | --- |
| 59/DK/25 | Horní Počernice | 65/1, 65 |
|  |  | 66/2, 3 |
|  |  | 4068 |
|  |  | 4087/9, 15 |
|  |  | 4089/4 |
|  |  | 4091/5, 15, 38, 39, 50, 51 |
|  |  | 4092/1 |
|  |  | 4093/6 |
|  |  | 4094/1 |
|  |  | 4095/1, 2, 3, 5, 6 |
|  |  | 4100/1, 2, 3, 4 |
|  |  | 4101/1, 8, 9, 52 |
|  |  | 4105/1, 2, 6 |
|  |  | 4106/ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 29, 31, 33, 40, 41 |
|  |  | 4496 |
| 60/DK/25 | Horní Počernice | 4084/1, 2 |
|  |  | 4087/1, 2, 7, 8, 16 |
|  |  | 4101/8, 50, 51, 52, 54, 72, 73, 74, 75, 78 |
|  |  | 4103/7 |
|  |  | 4105/1, 2 |
|  |  | 4106/3, 6, 7 |
|  |  | 4536/1, 3 |
| 62/DK/25 | Horní Počernice | 4087/8 |
|  |  | 4101/8, 9, 10 |
|  |  | 4105/1 |
|  |  | 4121/2 |
|  |  | 4127/1, 3, 4, 14, 18 |
|  |  | 4128/1 |
|  |  | 4184/1, 2 |
|  |  | 4200/1, 4, 9, 25, 27 |
|  |  | 4501/1 |
|  |  | 4502/9 |
|  |  | 4536/1 |
| 89/DK/25 | Horní Počernice | 86/1, 2 |
|  |  | 88/1 |
|  |  | 3948/1, 2 |
|  |  | 3950/1 |
|  |  | 3951 |
|  |  | 4022/2 |
|  |  | 4037/1,3, 4, 5, 31, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 122, 132 |
|  |  | 4042/1 |
|  |  | 4048/11, 12, 13 |
|  |  | 4052/1, 2 |
|  |  | 4053/1 |
|  |  | 4056/4 |
|  |  | 4060 |
|  |  | 4061 |
|  |  | 4067/2, 3 |
|  |  | 4500/1 |

# ZPF

Část změny (37,248 ha) nevyžaduje další zábory ZPF.

Část změny (8,089 ha) nevyžaduje další zábory ZPF – současně zastavěné území.

Část změny (0,215 ha) vyvolá zvětšení plochy záborů ZPF uvnitř současně zastavěného území.

Část změny vyvolá zvětšení plochy záborů ZPF pro zastavěné plochy, dopravní plochy a zeleň oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – I., II., III., IV. a V. třída ochrany.

| zábor pro | BPEJ | tř. ochrany | plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| zastavěné plochy | 2.02.00 | I. | 5,180 |
|  | 2.03.00 | I. | 4,544 |
|  | 2.10.00 | I. | 20,347 |
|  | 2.10.10 | II. | 4,338 |
|  | 2.62.00 | II. | 0,067 |
|  | 2.13.00 | III. | 12,769 |
|  | 2.30.01 | IV. | 8,193 |
|  | 2.50.11 | IV. | 0,026 |
|  | 2.37.15 | V. | 0,423 |
|  | 2.37.16 | V. | 1,516 |
| dopravní plochy | 2.02.00 | I. | 0,015 |
|  | 2.03.00 | I. | 1,264 |
|  | 2.10.00 | I. | 1,899 |
|  | 2.60.00 | I. | 0,170 |
|  | 2.13.00 | III. | 1,134 |
|  | 2.30.01 | IV. | 1,341 |
|  | 2.31.11 | IV. | 0,129 |
|  | 2.50.11 | IV. | 0,311 |
|  | 2.37.15 | V. | 0,044 |
|  | 2.37.16 | V. | 0,488 |
| zeleň | 2.01.00 | I. | 0,107 |
|  | 2.02.00 | I. | 1,021 |
|  | 2.03.00 | I. | 3,851 |
|  | 2.10.00 | I. | 5,354 |
|  | 2.60.00 | I. | 0,193 |
|  | 2.10.10 | II. | 4,541 |
|  | 2.13.00 | III. | 5,837 |
|  | 2.30.01 | IV. | 6,739 |
|  | 2.30.04 | IV. | 0,847 |
|  | 2.31.11 | IV. | 0,101 |
|  | 2.50.11 | IV. | 0,032 |
|  | 2.37.15 | V. | 1,644 |
|  | 2.37.16 | V. | 0,342 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

II.	třída ochrany

2.20.10	kód BPEJ

Část změny vyvolá přeměnu kategorie záborů ZPF ze záboru pro zastavěné plochy na zábor pro dopravní plochy a zeleň oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – I., II., IV. a V. třída ochrany.

| zábor pro | BPEJ | tř. ochrany | plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| dopravní plochy | 2.10.00 | I. | 0,261 |
|  | 2.10.10 | II. | 0,003 |
|  | 2.30.01 | IV. | 0,417 |
|  | 2.31.01 | IV. | 0,059 |
| zeleň | 2.01.00 | I. | 0,347 |
|  | 2.02.00 | I. | 0,003 |
|  | 2.10.00 | I. | 2,366 |
|  | 2.30.01 | IV. | 0,295 |
|  | 2.30.04 | IV. | 0,011 |
|  | 2.31.01 | IV. | 0,012 |
|  | 2.37.16 | V. | 0,013 |

Část změny vyvolá přeměnu kategorie záborů ZPF ze záboru pro zeleň na zábor pro zastavěné plochy a dopravní plochy oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – I., II., III., IV. a V. třída ochrany.

| zábor pro | BPEJ | tř. ochrany | plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| zastavěné plochy | 2.02.00 | I. | 0,490 |
|  | 2.03.00 | I. | 0,013 |
|  | 2.10.00 | I. | 2,488 |
|  | 2.60.00 | I. | 0,847 |
|  | 2.62.00 | II. | 0,517 |
|  | 2.13.00 | III. | 0,687 |
|  | 2.30.01 | IV. | 1,862 |
|  | 2.31.11 | IV. | 0,570 |
|  | 2.50.11 | IV. | 1,407 |
|  | 2.37.15 | V. | 0,060 |
|  | 2.37.16 | V. | 0,261 |
| dopravní plochy | 2.02.00 | I. | 0,111 |
|  | 2.03.00 | I. | 0,051 |
|  | 2.10.00 | I. | 0,614 |
|  | 2.60.00 | I. | 0,116 |
|  | 2.10.10 | II. | 0,071 |
|  | 2.62.00 | II. | 0,084 |
|  | 2.13.00 | III. | 0,101 |
|  | 2.30.01 | IV. | 1,115 |
|  | 2.30.04 | IV. | 0,018 |
|  | 2.31.11 | IV. | 0,091 |
|  | 2.50.11 | IV. | 0,011 |
|  | 2.37.15 | V. | 0,034 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

II.	třída ochrany

2.20.10	kód BPEJ

Část změny vyvolá přeměnu kategorie záborů ZPF ze záboru pro dopravní plochy na zábor pro zastavěné plochy a zeleň oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – I., II., III., IV. a V. třída ochrany.

| zábor pro | BPEJ | tř. ochrany | plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| zastavěné plochy | 2.02.00 | I. | 0,003 |
|  | 2.10.00 | I. | 0,193 |
|  | 2.60.00 | I. | 0,142 |
|  | 2.62.00 | II. | 0,074 |
|  | 2.10.10 | II. | 0,008 |
|  | 2.13.00 | III. | 0,177 |
|  | 2.30.01 | IV. | 0,633 |
|  | 2.31.11 | IV. | 0,091 |
|  | 2.50.11 | IV. | 0,252 |
|  | 2.37.12 | V. | 0,042 |
|  | 2.37.16 | V. | 0,015 |
| zeleň | 2.02.00 | I. | 0,017 |
|  | 2.03.00 | I. | 0,004 |
|  | 2.10.00 | I. | 0,194 |
|  | 2.60.00 | I. | 0,204 |
|  | 2.62.00 | II. | 0,019 |
|  | 2.10.10 | II. | 0,097 |
|  | 2.13.00 | III. | 0,052 |
|  | 2.30.01 | IV. | 1,089 |
|  | 2.31.01 | IV. | 0,049 |
|  | 2.37.15 | V. | 0,084 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

II.	třída ochrany

2.20.10	kód BPEJ

#### Výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití

OB 					-     486 691,5 m2

OV 					-       82 660,4 m2

SV					-     129 087,4 m2

VN					-       50 451,9 m2

SO 1,3,4,5,6,7				-       67 943,7 m2

ZVO					-       21 405,2 m2

VV					-       26 740,5 m2

SD					-            138,4 m2

S2					-       54 874,3 m2

S4					-       45 173,5 m2

DU					-       44 505,1 m2

TVV					-            357,6 m2

VOP					-            116,1 m2

LR					-       13 951,1 m2

ZP					-       18 075,2 m2

ZMK					-     246 890,3 m2

NL					-     111 678,0 m2

IZ					-     109 558,5 m2

PZO					-       49 101,9 m2

OP					-       33 002,3 m2

Celková výměra měněných ploch	-  1 592 402,9 m2

BC   L2/67	nově navržená výměra	-       48 223,1 m2

BK   L4/259	nově navržená výměra	-       72 301,2 m2

BK   L4/260	nově navržená výměra	-       24 211,5 m2

BK   L4/261	nově navržená výměra	-       45 575,1 m2

VPS xx/DK/25	         			-       15 207,6 m2

VPS xx/SR/25	         			-       67 943,7 m2

VPS xx/VS/25	         			-       26 740,5 m2

VPS 59/DK/25	nově navržená výměra	-       30 200,0 m2

VPS 60/DK/25	nově navržená výměra	-     128 002,5 m2

VPS 62/DK/25	nově navržená výměra	-       19 424,9 m2

VPS 89/DK/25	nově navržená výměra	-       22 968,8 m2

#### návrh na vymezení závazné části formou regulativů

Regulativy funkčního využití jsou uvedeny v opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Změna se týká výkresů č.

Výkresu č. 04 - Plán využití ploch

Výkresu č. 05 - Doprava

Výkresu č. 09 - Vodní hospodářství a odpady

Výkresu č. 19 - Územní systém ekologické stability

Výkresu č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF

Výkresu č. 25 - Veřejně prospěšné stavby

Výkresu č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně

Výkresu č. 37 - Vymezení zastavitelného území

Poznámka: